## Slide 1
總圖
V1-V5 的完整資訊流
先看整張地圖，再把每一小段拆開。
操作端
Flutter App
→
控制封包
Wi-Fi
UDP / RTSP
→
收指令
AMB82
網路與影像
→
轉文字
UART
文字命令
→
解析
X3/RP2040
馬達控制
→
輸出
Motor
履帶動作
個案分析
• 現象：先看整張地圖，再把每一小段拆開。
• 判讀：本頁只切開「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：遠端鏈：V5 多了 server 與 gateway，但車內控制鏈仍沿用已驗證的 AMB82 到 X3/RP2040。
名詞解釋
資訊流
定義：資料從哪裡產生、經過哪裡、最後造成什麼效果。 本案：在本頁對應到「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這段資訊流。
鏈路
定義：一段完整的傳遞路徑。 本案：在本頁對應到「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
001 / 56

## Slide 2
總圖
V1-V5 的主題與遇到的問題
每一版不是重新開始，而是解決上一版暴露出的問題。
V1 移動
主題: 控制 問題: 命令鏈
→
下一個問題
V2 影像
主題: RTSP 問題: 黑畫面
→
下一個問題
V3 穩定
主題: 分流 問題: 互相干擾
→
下一個問題
V4 延遲
主題: 低延遲 問題: lag
→
下一個問題
V5 遠端
主題: 跨校園 NAT relay
個案分析
• 現象：每一版不是重新開始，而是解決上一版暴露出的問題。
• 判讀：本頁只切開「V1 移動 → V2 影像 → V3 穩定 → V4 延遲 → V5 遠端」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：V3 到 V5 分別處理控制/影像分流、低延遲、跨校園中繼。
名詞解釋
版本
定義：每一版代表一個工程目標，不是只改名字。 本案：在本頁對應到「V1 移動 → V2 影像 → V3 穩定 → V4 延遲 → V5 遠端」這段資訊流。
問題導向
定義：先描述現象，再用 log 與資訊流找出是哪一段出問題。 本案：在本頁對應到「V1 移動 → V2 影像 → V3 穩定 → V4 延遲 → V5 遠端」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
002 / 56

## Slide 3
總圖
兩條主線：控制與影像
小車不是只有一條網路，它同時有命令與影像。
控制線
低資料量
→
需要快
車子動作
即時反應
→
需要穩
影像線
高資料量
個案分析
• 現象：小車不是只有一條網路，它同時有命令與影像。
• 判讀：本頁只切開「控制線 → 車子動作 → 影像線」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：v3 之後的核心想法是：控制先穩，影像按需要再啟動。
名詞解釋
控制線
定義：讓車子前進、停止、左右轉。 本案：在本頁對應到「控制線 → 車子動作 → 影像線」這段資訊流。
影像線
定義：讓操作者看到畫面。 本案：在本頁對應到「控制線 → 車子動作 → 影像線」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
003 / 56

## Slide 4
V1
V1 總圖：只處理移動
第一版先證明 App 可以讓車子動。
Flutter App
按鈕
→
UDP
AMB82
UDP:8765
→
UART
X3/RP2040
UART 收命令
→
GPIO
Motor
GPIO
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「Flutter App → AMB82 → X3/RP2040 → Motor」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
UDP
定義：用來送簡短控制命令。 本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。
GPIO
定義：X3/RP2040 控制馬達驅動板的輸出腳位。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
004 / 56

## Slide 5
V1-1
按下按鈕後，App 先改狀態
按鈕亮起不代表車子已收到命令。
Button Down
使用者按 Forward
→
更新 UI
App State
目前方向 = FORWARD
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「Button Down → App State」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
UI state
定義：App 畫面內部記住的狀態。 本案：在本頁對應到「Button Down → App State」這段資訊流。
本機事件
定義：還沒有經過 Wi-Fi 的動作。 本案：在本頁對應到「Button Down → App State」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
005 / 56

## Slide 6
V1-2
App 把狀態包成 UDP 封包
狀態要變成網路能傳的資料。
App State
FORWARD
→
封包化
UDP Payload
cmd = FORWARD
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「App State → UDP Payload」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
payload
定義：封包裡真正要送的資料。 本案：在本案通常就是 cmd=FORWARD 這類真正要送的命令內容。
cmd
定義：command 的縮寫，代表命令欄位。 本案：在本案是封包中的命令欄位，後面元件會照它決定動作。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
006 / 56

## Slide 7
V1-3
UDP 封包需要 IP 與 port
資料必須知道要送到哪台機器、哪個入口。
UDP Payload
cmd=FORWARD
→
送到指定入口
AMB82 Address
192.168.x.x:8765
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「UDP Payload → AMB82 Address」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
IP
定義：網路上的地址。 本案：在本案是 AMB82 目前連上 Wi-Fi 後取得的位置，換熱點常會改變。
port
定義：同一台設備上不同服務的入口號碼。 本案：在本案 8765 是控制入口，554 是 RTSP 入口。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
007 / 56

## Slide 8
V1-4
AMB82 收到 UDP 後，只做轉接
AMB82 在控制鏈中像網路到 X3/RP2040 的轉接站。
AMB82 UDP
收到 FORWARD
→
轉成文字命令
UART Text
FORWARD\n
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 UDP → UART Text」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
UART
定義：兩塊板子之間的序列通訊。 本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。
newline
定義：命令結尾，用來分辨一行命令結束。 本案：在本頁對應到「AMB82 UDP → UART Text」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
008 / 56

## Slide 9
V1-5
X3/RP2040 解析 UART 文字
X3/RP2040 收到文字後，才知道要呼叫哪個動作。
UART Text
FORWARD\n
→
解析命令
X3/RP2040 Function
forward()
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「UART Text → X3/RP2040 Function」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
parse
定義：把文字拆解成程式能理解的命令。 本案：在本頁對應到「UART Text → X3/RP2040 Function」這段資訊流。
function
定義：程式裡負責做某件事的一段邏輯。 本案：在本頁對應到「UART Text → X3/RP2040 Function」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
009 / 56

## Slide 10
V1-6
X3/RP2040 用 GPIO 控制馬達驅動板
最後不是網路讓輪子動，而是電位輸出讓馬達動。
X3/RP2040 forward()
設定腳位
→
GPIO 輸出
Motor Driver
IN1/IN2 變化
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 forward() → Motor Driver」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
GPIO
定義：微控制器可控制的輸出入腳位。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。
H-bridge
定義：常見馬達正反轉控制電路。 本案：在本頁對應到「X3/RP2040 forward() → Motor Driver」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
010 / 56

## Slide 11
V1-7
STOP 是另一個命令，不是按鈕放開的魔法
車要停，仍然需要 STOP 走完整條路。
STOP Payload
cmd = STOP
→
安全停止
X3/RP2040 stop()
全部腳位歸零
個案分析
• 現象：車子會維持上一個方向，因此停止也必須是一個完整送達的命令。
• 判讀：本頁只切開「STOP Payload → X3/RP2040 stop()」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：確認 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 都有 STOP，再談馬達是否真的停。
名詞解釋
failsafe
定義：命令中斷時自動停車的保護機制。 本案：在本案是 X3/RP2040 收不到新命令時自動停車，避免斷線後繼續跑。
heartbeat
定義：持續送出的控制心跳。 本案：在本案是 App 反覆送目前方向，讓 Wi-Fi 抖動時控制不中斷。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
011 / 56

## Slide 12
V1-8
三個 log 對應三段路
除錯時不要只看一個畫面。
App Log
Sent FORWARD
→
網路已送
AMB82 Monitor
X3: FORWARD
→
UART 已收
X3/RP2040 Shell
Received: FORWARD
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040 Shell」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
log
定義：系統留下的執行紀錄。 本案：在本頁對應到「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040 Shell」這段資訊流。
分段除錯
定義：一次只確認一小段是否正常。 本案：在本頁對應到「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040 Shell」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
012 / 56

## Slide 13
V2
V2 總圖：加入 RTSP 影像
控制鏈之外，多了一條高資料量的影像鏈。
Camera
frame
→
編碼
AMB82 Encoder
H264
→
串流
RTSP/RTP
554 / packets
→
播放
Player
VLC/App
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Camera → AMB82 Encoder → RTSP/RTP → Player」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
RTSP
定義：建立播放會話的控制協定。 本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。
RTP
定義：實際承載影音資料的協定。 本案：在本案負責把 H264 frame 切成封包送到播放器。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
013 / 56

## Slide 14
V2-1
播放器先連到 RTSP port 554
輸入 rtsp://IP:554 時，播放器先建立會話。
VLC / App
connect
→
建立 TCP 連線
AMB82 RTSP
port 554
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「VLC / App → AMB82 RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
TCP
定義：可靠連線，RTSP 控制通常走 TCP。 本案：在本案常出現在 RTSP 控制連線；可靠但卡住時可能累積延遲。
554
定義：RTSP 常用 port。 本案：在本頁對應到「VLC / App → AMB82 RTSP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
014 / 56

## Slide 15
V2-2
OPTIONS 詢問支援哪些方法
播放器先問 server 會什麼。
Player
OPTIONS
→
詢問能力
RTSP Server
可用方法
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Player → RTSP Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
OPTIONS
定義：詢問 RTSP server 支援的方法。 本案：在本案是 RTSP 連線初期播放器詢問 AMB82 支援哪些方法。
handshake
定義：正式傳輸前的協商。 本案：在本頁對應到「Player → RTSP Server」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
015 / 56

## Slide 16
V2-3
DESCRIBE 取得 SDP
播放器需要知道影像格式與串流資訊。
Player
DESCRIBE
→
取得描述
SDP
H264 / track info
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Player → SDP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
SDP
定義：Session Description Protocol，描述媒體串流。 本案：在本案是 RTSP DESCRIBE 回傳給播放器的串流說明書。
codec
定義：影像壓縮格式，例如 H264。 本案：在本案通常是 H264，表示影像如何被壓縮。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
016 / 56

## Slide 17
V2-4
SETUP 決定 RTP 怎麼送
播放器與 AMB82 協商用 UDP 或 TCP 傳影像資料。
SETUP
transport
→
協商傳輸
RTP Channel
UDP 或 TCP
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「SETUP → RTP Channel」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
UDP
定義：低延遲但不保證送達。 本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。
TCP interleaved
定義：RTP 包在 RTSP TCP 連線裡傳。 本案：在本頁對應到「SETUP → RTP Channel」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
017 / 56

## Slide 18
V2-5
PLAY 才開始要求影像資料
看到 REQUEST_PLAY 代表播放器要求開始播放。
Player
PLAY
→
開始串流
AMB82
rtp started
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Player → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
PLAY
定義：要求 RTSP server 開始送媒體。 本案：在本案是播放器正式要求 AMB82 開始送影像。
sf
定義：送出的 frame 數或相關統計。 本案：在本頁對應到「Player → AMB82」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
018 / 56

## Slide 19
V2-6
Camera frame 要先進 encoder
RTSP 開了，不代表 camera 已經產生可送出的 frame。
Camera Frame
raw image
→
壓縮編碼
Encoder
H264 frame
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Camera Frame → Encoder」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
frame
定義：影像中的一張畫面。 本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。
H264
定義：常見低頻寬影片壓縮格式。 本案：在本案是 AMB82 把 camera 畫面壓縮後送給播放器的格式。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
019 / 56

## Slide 20
V2-7
sf:0 代表沒有有效影像送出
這是黑畫面排查中最重要的 log 之一。
REQUEST_PLAY
會話正常
→
控制成功但資料為零
sf:0
沒有 frame
個案分析
• 現象：VLC 已進入 PLAY，但 monitor 顯示 sf:0，代表會話存在、影像 frame 沒送出。
• 判讀：本頁只切開「REQUEST_PLAY → sf:0」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：下一步不是改播放器，而是檢查 camera frame、encoder 與 getImage 結果。
名詞解釋
sf:0
定義：送出的影像 frame 統計為 0。 本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → sf:0」這段資訊流。
黑畫面
定義：播放器有連線，但沒有可顯示影像。 本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → sf:0」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
020 / 56

## Slide 21
V2-8
keepalive timeout 是會話維持問題
播放器需要定期告訴 RTSP server：我還在。
RTSP Session
已建立
→
逾時斷線
Keepalive
沒有持續
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「RTSP Session → Keepalive」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
keepalive
定義：維持連線活著的訊號。 本案：在本案是維持 RTSP session 不被 server 判定失聯。
timeout
定義：等待太久沒有回應。 本案：在本案可能代表 RTSP 會話逾時，或 X3/RP2040 太久沒收到命令而停車。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
021 / 56

## Slide 22
V2-9
HTTP JPEG 用來隔離 camera 問題
把 RTSP 拿掉，只問 camera 能不能抓到圖片。
Browser
/snapshot.jpg
→
直接抓圖
Camera.getImage()
JPEG frame
個案分析
• 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測 camera，確認問題是否在影像來源。
• 判讀：本頁只切開「Browser → Camera.getImage()」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。
名詞解釋
JPEG
定義：單張壓縮圖片格式。 本案：在本案用 snapshot 測試 camera 是否能產生單張圖片。
Image len
定義：抓到的圖片資料長度，非零通常代表有影像。 本案：在本案若為非零，代表 getImage 抓到有效影像資料。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
022 / 56

## Slide 23
V3
V3 總圖：控制優先，影像按需啟動
V3 的目標是讓車先能安全移動。
UDP Control
先可用
→
控制
AMB82
轉 UART
→
安全
X3/RP2040
failsafe
→
影像
RTSP
按 Start 才開
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
on demand
定義：需要時才啟動。 本案：在本頁對應到「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這段資訊流。
decouple
定義：把兩條鏈路的故障影響切開。 本案：在本頁對應到「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
023 / 56

## Slide 24
V3-1
UDP ready 只代表控制入口建立
Connect UDP 成功後，先送 STOP 作為安全起點。
Connect UDP
IP:8765
→
建立控制入口
AMB82 UDP
ready
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「Connect UDP → AMB82 UDP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
UDP ready
定義：App 已準備往指定 IP:port 送命令。 本案：在本頁對應到「Connect UDP → AMB82 UDP」這段資訊流。
boot safety
定義：開機先停車。 本案：在本頁對應到「Connect UDP → AMB82 UDP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
024 / 56

## Slide 25
V3-2
Start Embedded 送的是 START_RTSP
影像啟動是另一個命令，不是 UDP control 的必要條件。
Start Embedded
按鈕
→
要求開影像
START_RTSP
UDP command
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「Start Embedded → START_RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
START_RTSP
定義：要求 AMB82 啟動 RTSP pipeline。 本案：在本頁對應到「Start Embedded → START_RTSP」這段資訊流。
embedded
定義：App 內嵌播放器。 本案：在本頁對應到「Start Embedded → START_RTSP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
025 / 56

## Slide 26
V3-3
RTSP start-once 避免重複啟動
同一條 camera pipeline 不適合一直重開。
AMB82
RTSP OFF
→
只啟動一次
RTSP ON
start once
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 → RTSP ON」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
pipeline
定義：影像從 camera 到 encoder 到網路的處理流程。 本案：在本頁對應到「AMB82 → RTSP ON」這段資訊流。
idempotent
定義：重複執行不改變狀態。 本案：在本頁對應到「AMB82 → RTSP ON」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
026 / 56

## Slide 27
V3-4
App 用 heartbeat 持續送目前方向
長按或方向亮起時，App 會反覆送命令。
App Direction
FORWARD active
→
週期送出
Heartbeat
FORWARD, FORWARD...
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「App Direction → Heartbeat」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
heartbeat
定義：固定間隔送出的控制訊號。 本案：在本案是 App 反覆送目前方向，讓 Wi-Fi 抖動時控制不中斷。
lag tolerant
定義：容忍短暫網路延遲。 本案：在本頁對應到「App Direction → Heartbeat」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
027 / 56

## Slide 28
V3-5
X3/RP2040 failsafe 負責最後一道安全
如果太久沒收到命令，X3/RP2040 自動 stop。
X3/RP2040
last command time
→
失聯停車
Auto Stop
timeout
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 → Auto Stop」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
timeout
定義：超過指定時間沒有收到新命令。 本案：在本案可能代表 RTSP 會話逾時，或 X3/RP2040 太久沒收到命令而停車。
安全邊界
定義：順暢與防失控之間的取捨。 本案：在本頁對應到「X3/RP2040 → Auto Stop」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
028 / 56

## Slide 29
V3-6
Thonny 會改變 X3/RP2040 的執行狀態
接著 Thonny 時順，不代表拔線後也一定相同。
Thonny
REPL / exec
→
測試環境差異
X3/RP2040 main.py
自動執行
個案分析
• 現象：接 Thonny 時車能動，拔線後不穩或不動，表示 X3/RP2040 開機自動執行需要另外確認。
• 判讀：本頁只切開「Thonny → X3/RP2040 main.py」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 os.listdir() 確認 boot.py/main.py 在 X3/RP2040 內，再測獨立供電開機。
名詞解釋
REPL
定義：MicroPython 互動命令列。 本案：在本案是 Thonny 與 X3/RP2040 互動測試的命令列。
boot.py
定義：X3/RP2040 開機時先執行的檔案。 本案：在本案確保 X3/RP2040 拔線後能自動執行 main.py。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
029 / 56

## Slide 30
V4A
V4A 總圖：穩定優先，但影像有延遲
V4A 是能跑的穩定版本。
Power Bank
獨立供電
→
供電穩
UDP Control
順暢
→
控制穩
RTSP
VGA 15fps 1Mbps
→
影像延遲
Delay
畫面晚幾秒
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「Power Bank → UDP Control → RTSP → Delay」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
latency
定義：從事件發生到畫面看到的時間差。 本案：在本案指車子已經動了，但畫面幾秒後才反映出來。
bitrate
定義：每秒傳輸的影像資料量。 本案：在本案代表 RTSP 每秒資料量，太高會增加 Wi-Fi 與播放器壓力。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
030 / 56

## Slide 31
V4A-1
供電不穩會被誤認為網路問題
車子一動，電流需求會變大。
Motor / AMB82
用電增加
→
電源影響網路
Wi-Fi / RTSP
不穩或重連
個案分析
• 現象：接電腦 USB 時車子不穩，改用行動電源後控制變順，顯示供電會影響通訊。
• 判讀：本頁只切開「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：測試時把 AMB82 供電與馬達負載分開觀察，不要把電源問題誤判為網路問題。
名詞解釋
電壓降
定義：負載增加時電壓短暫下降。 本案：在本頁對應到「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這段資訊流。
供電隔離
定義：讓 AMB82 與馬達電力互相干擾較少。 本案：在本頁對應到「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
031 / 56

## Slide 32
V4A-2
RTSP buffer 讓畫面變穩但變慢
播放器會先存一點資料再播放。
RTP Packets
影像封包
→
平滑播放
Player Buffer
先存再播
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「RTP Packets → Player Buffer」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
buffer
定義：播放器暫存資料的空間。 本案：在本案讓影像較穩，但也會讓畫面晚幾秒。
jitter
定義：封包抵達時間忽快忽慢。 本案：在本案是封包有時快、有時慢，會讓播放器需要更多 buffer。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
032 / 56

## Slide 33
V4A-3
FPS 與 bitrate 會影響延遲
畫面越多、資料越大，Wi-Fi 壓力越高。
15 fps / 1 Mbps
較順畫面
→
資料量增加
Wi-Fi Load
較高
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「15 fps / 1 Mbps → Wi-Fi Load」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
FPS
定義：每秒幾張影像。 本案：在本案用來取捨畫面流暢與低延遲，例如 V4B 降到 10fps。
Mbps
定義：每秒多少百萬位元資料。 本案：在本頁對應到「15 fps / 1 Mbps → Wi-Fi Load」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
033 / 56

## Slide 34
V4A-4
手機熱點會讓延遲變動
熱點品質不是固定值。
Phone Hotspot
Wi-Fi + 4G/5G
→
網路品質波動
Ping / Delay
忽快忽慢
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「Phone Hotspot → Ping / Delay」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
ping
定義：測量來回延遲的工具。 本案：在本頁對應到「Phone Hotspot → Ping / Delay」這段資訊流。
packet loss
定義：封包遺失。 本案：在本案是 Wi-Fi 或熱點不穩時封包消失，影像比控制更容易受影響。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
034 / 56

## Slide 35
V4B
V4B 總圖：低延遲優先
V4B 犧牲一些畫質與流暢度，換取更快的畫面反應。
RTSP
VGA 10fps
→
降低資料量
Bitrate
512 Kbps
→
降低 buffer
Player
low delay
→
方便駕駛
Driver
較快反應
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
low latency
定義：降低操作到畫面回應的時間。 本案：在本頁對應到「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這段資訊流。
tradeoff
定義：用某些犧牲換取另一個目標。 本案：在本頁對應到「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
035 / 56

## Slide 36
V4B-1
Scan AMB82 也是一段資訊流
搜尋 IP 不是魔法，而是 App 對很多地址試探。
App Scan
192.168.x.0/24
→
逐一試探
UDP Probe
問誰有回應
→
找到回應
AMB82
ACK
個案分析
• 現象：按 Scan AMB82 後 Flutter 視窗無回應，問題點轉向 App 搜尋流程本身。
• 判讀：本頁只切開「App Scan → UDP Probe → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：先用手動 IP 或優先檢查目前 IP，避免全網段掃描把 UI thread 卡住。
名詞解釋
/24
定義：一個常見子網範圍，約 254 個可用地址。 本案：在本頁對應到「App Scan → UDP Probe → AMB82」這段資訊流。
probe
定義：試探某個 IP 是否有服務回應。 本案：在本頁對應到「App Scan → UDP Probe → AMB82」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
036 / 56

## Slide 37
V4B-2
UI thread 卡住，畫面就沒有回應
App 本身也可能是資訊流的瓶頸。
many futures
大量等待
→
工作塞住
UI thread
沒有回應
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「many futures → UI thread」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
future
定義：未來會完成的非同步工作。 本案：在本頁對應到「many futures → UI thread」這段資訊流。
UI thread
定義：負責畫面反應的執行緒。 本案：在本頁對應到「many futures → UI thread」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
037 / 56

## Slide 38
V4B-3
低延遲不是只改 FPS
編碼、網路、播放器都要一起調。
Camera Encode
資料量
→
變小
Network
封包傳輸
→
變快
Player Cache
播放緩衝
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「Camera Encode → Network → Player Cache」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
cache
定義：播放器暫存資料。 本案：在本頁對應到「Camera Encode → Network → Player Cache」這段資訊流。
end-to-end
定義：從 camera 到人眼看到的完整路徑。 本案：在本頁對應到「Camera Encode → Network → Player Cache」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
038 / 56

## Slide 39
V4B-4
V4A 與 V4B 的選擇
沒有絕對最好，只有情境不同。
V4A
穩、較延遲
→
取捨
V4B
快、較敏感
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「V4A → V4B」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
穩定性
定義：系統長時間不出錯的能力。 本案：在本頁對應到「V4A → V4B」這段資訊流。
延遲
定義：看到畫面落後現場多少時間。 本案：在本頁對應到「V4A → V4B」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
039 / 56

## Slide 40
V5
V5 總圖：跨校園需要中繼
不在同一個 LAN 時，電腦不能直接打到小車。
Lab Computer
操作者
→
連 server
Server
固定入口
→
長連線
Car Gateway
車上手機/電腦
→
車內轉接
AMB82/X3/RP2040
車內控制
個案分析
• 現象：小車離開同一個 LAN 後，lab 電腦無法假設可以直接打到車上的 IP。
• 判讀：本頁只切開「Lab Computer → Server → Car Gateway → AMB82/X3/RP2040」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：讓車上 gateway 主動連 server，再由 server 轉發控制與影像資料。
名詞解釋
relay
定義：中繼轉送。 本案：在 V5 是 server 把 lab 的命令或車上的影像轉送給另一端。
gateway
定義：車上負責對外連線與對內轉接的設備。 本案：在 V5 是車上的手機/電腦，負責外部網路和車內 AMB82 的橋接。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
040 / 56

## Slide 41
V5-1
同一個 LAN 才容易直接連
V1-V4 大多建立在同一個 Wi-Fi 網段。
Computer
192.168.137.x
→
直接連
AMB82
192.168.137.y
個案分析
• 現象：V1-V4 大多建立在同一個 Wi-Fi 網段。
• 判讀：本頁只切開「Computer → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：跨校園時，這個條件通常不成立。
名詞解釋
LAN
定義：同一區域網路。 本案：在本頁對應到「Computer → AMB82」這段資訊流。
subnet
定義：同一段 IP 網路範圍。 本案：在本頁對應到「Computer → AMB82」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
041 / 56

## Slide 42
V5-2
NAT 會擋住外部主動連入
手機網路或校園網路常讓小車躲在內部地址後面。
Public Internet
外部
→
被隔離
Phone NAT
內部 10.x / 192.168.x
→
Car
不能被直接打到
個案分析
• 現象：小車離開同一個 LAN 後，lab 電腦無法假設可以直接打到車上的 IP。
• 判讀：本頁只切開「Public Internet → Phone NAT → Car」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：讓車上 gateway 主動連 server，再由 server 轉發控制與影像資料。
名詞解釋
NAT
定義：內外網地址轉換。 本案：在 V5 會讓外部電腦難以直接連進車上的設備，因此需要中繼架構。
public IP
定義：外部網路可以直接看到的地址。 本案：在本頁對應到「Public Internet → Phone NAT → Car」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
042 / 56

## Slide 43
V5-3
控制命令先到 server
Lab 不直接找車，而是把命令交給固定入口。
Lab App
FORWARD
→
送到固定入口
Server
驗證與轉送
個案分析
• 現象：Lab 不直接找車，而是把命令交給固定入口。
• 判讀：本頁只切開「Lab App → Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：命令格式仍可保持簡短，例如 direction=FORWARD。
名詞解釋
token
定義：操作端與車端的通行證。 本案：在 V5 用來限制誰可以控制車，避免任何人都能送命令。
domain
定義：例如 car.ntub.edu.tw 這類固定名稱。 本案：在本頁對應到「Lab App → Server」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
043 / 56

## Slide 44
V5-4
車上 gateway 保持長連線
車端主動連 server，避開 NAT 的限制。
Gateway
長連線
→
主動連出去
Server
等待命令
個案分析
• 現象：車端主動連 server，避開 NAT 的限制。
• 判讀：本頁只切開「Gateway → Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：這比讓外部直接連進車上的 AMB82 更可行。
名詞解釋
WebSocket
定義：適合雙向長連線。 本案：在 V5 可讓車上 gateway 與 server 長時間保持雙向連線。
MQTT
定義：用 topic 發布與訂閱訊息。 本案：在 V5 可用 topic 發送控制命令與回報 telemetry。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
044 / 56

## Slide 45
V5-5
gateway 再轉回 AMB82 UDP
車外路徑改了，車內路徑不一定要改。
Gateway
收到 FORWARD
→
轉 UDP
AMB82
UDP:8765
→
轉 UART
X3/RP2040
UART
個案分析
• 現象：車外路徑改了，車內路徑不一定要改。
• 判讀：本頁只切開「Gateway → AMB82 → X3/RP2040」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：gateway 負責把遠端命令翻成 AMB82 已經會收的 UDP。
名詞解釋
重用
定義：保留已驗證的模組。 本案：在本頁對應到「Gateway → AMB82 → X3/RP2040」這段資訊流。
車內路徑
定義：Gateway/AMB82/X3/RP2040 之間的短距離控制鏈。 本案：在本頁對應到「Gateway → AMB82 → X3/RP2040」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
045 / 56

## Slide 46
V5-6
ACK 與 telemetry 讓遠端知道車還活著
遠端操控不能只送命令，也要知道車端狀態。
Gateway
ACK / battery / ping
→
回報
Lab App
狀態顯示
個案分析
• 現象：遠端操控不能只送命令，也要知道車端狀態。
• 判讀：本頁只切開「Gateway → Lab App」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：沒有回報時，操作者不知道是車沒收到還是畫面只是延遲。
名詞解釋
ACK
定義：收到命令的確認訊息。 本案：在本案用來確認某段命令已收到，但不一定代表馬達已動。
telemetry
定義：設備狀態回報。 本案：在本案可回報電量、延遲、Wi-Fi 品質，協助遠端判斷狀態。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
046 / 56

## Slide 47
V5-7
影像中繼比控制中繼更重
控制命令很小，影像資料很大。
AMB82 RTSP
車內影像
→
拉取影像
Gateway
取流 / 轉碼
→
轉發
Server
轉發給 Lab
個案分析
• 現象：控制命令很小，影像資料很大。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 RTSP → Gateway → Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：server 端可以再轉成適合遠端播放的格式。
名詞解釋
轉碼
定義：把影像轉成另一種格式或參數。 本案：在本頁對應到「AMB82 RTSP → Gateway → Server」這段資訊流。
uplink
定義：車端往 server 上傳的網路方向。 本案：在本頁對應到「AMB82 RTSP → Gateway → Server」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
047 / 56

## Slide 48
V5-8
WebRTC 通常放在 gateway 或 server
不是寫在 X3/RP2040，也通常不是直接寫在 AMB82。
AMB82
RTSP source
→
橋接
Gateway / Server
WebRTC bridge
→
Browser/App
low latency view
個案分析
• 現象：不是寫在 X3/RP2040，也通常不是直接寫在 AMB82。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 → Gateway / Server → Browser/App」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：X3/RP2040 只負責馬達控制，不適合處理影像協定。
名詞解釋
WebRTC
定義：低延遲影音通訊技術。 本案：在本頁對應到「AMB82 → Gateway / Server → Browser/App」這段資訊流。
bridge
定義：把一種協定轉接到另一種協定。 本案：在本頁對應到「AMB82 → Gateway / Server → Browser/App」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
048 / 56

## Slide 49
V5-9
server 申請需求
要跨校園，server 需要被 lab 與車端都連得到。
Server
Linux / 固定 IP
→
提供入口
Firewall
開必要 port
個案分析
• 現象：要跨校園，server 需要被 lab 與車端都連得到。
• 判讀：本頁只切開「Server → Firewall」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：若要轉發影像，還要評估頻寬、CPU、儲存與資安。
名詞解釋
DNS
定義：把名稱轉成 IP。 本案：在 V5 讓 lab 與 gateway 用固定名稱找到 server，不必記 IP。
firewall
定義：限制哪些連線可以進出的規則。 本案：在本頁對應到「Server → Firewall」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
049 / 56

## Slide 50
排查
同一個 FORWARD 在各版本的路徑
比較版本時，先看哪一段多了節點。
V1-V4
App -> AMB82 -> X3/RP2040
→
多了車外路徑
V5
App -> Server -> Gateway -> AMB82 -> X3/RP2040
個案分析
• 現象：比較版本時，先看哪一段多了節點。
• 判讀：本頁只切開「V1-V4 → V5」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：新增 server/gateway 後，要多測 ACK 與延遲。
名詞解釋
車外路徑
定義：Lab 到 server 到車上 gateway。 本案：在本頁對應到「V1-V4 → V5」這段資訊流。
車內路徑
定義：Gateway 到 AMB82 到 X3/RP2040 到馬達。 本案：在本頁對應到「V1-V4 → V5」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
050 / 56

## Slide 51
排查
Ping 只證明 IP 可達，不證明服務可用
ping 成功與 RTSP 成功是兩件事。
ping IP
ICMP 有回應
→
不同層測試
Port 554
RTSP 服務
個案分析
• 現象：ping 成功與 RTSP 成功是兩件事。
• 判讀：本頁只切開「ping IP → Port 554」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：UDP 8765 不能用 TCP Test-NetConnection 判斷是否開著。
名詞解釋
ICMP
定義：ping 使用的網路診斷協定。 本案：在本頁對應到「ping IP → Port 554」這段資訊流。
port test
定義：測某個服務入口是否能連。 本案：在本頁對應到「ping IP → Port 554」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
051 / 56

## Slide 52
排查
COM port 是電腦到板子的本地通道
COM port 問題和 Wi-Fi 不是同一件事。
USB Cable
本機連線
→
本地序列通道
COM Port
Thonny / Monitor
個案分析
• 現象：COM port 問題和 Wi-Fi 不是同一件事。
• 判讀：本頁只切開「USB Cable → COM Port」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：PermissionError 通常代表 port 被別的程式佔住。
名詞解釋
COM port
定義：Windows 給序列裝置的編號。 本案：在本案是 Windows 連 X3/RP2040 或 AMB82 monitor 的本地序列入口。
PermissionError
定義：程式沒有權限或裝置被占用。 本案：在本頁對應到「USB Cable → COM Port」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
052 / 56

## Slide 53
排查
X3/RP2040 的 boot.py 決定拔線後會不會自動跑
Thonny 可動，不代表獨立供電可動。
boot.py
開機執行
→
自動載入
main.py
車控程式
個案分析
• 現象：接 Thonny 時車能動，拔線後不穩或不動，表示 X3/RP2040 開機自動執行需要另外確認。
• 判讀：本頁只切開「boot.py → main.py」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 os.listdir() 確認 boot.py/main.py 在 X3/RP2040 內，再測獨立供電開機。
名詞解釋
main.py
定義：MicroPython 預設主程式檔名。 本案：在本案是 X3/RP2040 車控程式的主要檔案。
soft reboot
定義：MicroPython 重新啟動。 本案：在本頁對應到「boot.py → main.py」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
053 / 56

## Slide 54
排查
Camera.getImage 能區分軟體與硬體問題
RTSP 黑畫面時，先問 camera 有沒有 frame。
Camera.getImage()
呼叫抓圖
→
隔離 camera
Image len
非零或卡住
個案分析
• 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測 camera，確認問題是否在影像來源。
• 判讀：本頁只切開「Camera.getImage() → Image len」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。
名詞解釋
隔離測試
定義：拿掉其他因素，只測一段。 本案：在本頁對應到「Camera.getImage() → Image len」這段資訊流。
hardware suspect
定義：懷疑硬體或接線。 本案：在本頁對應到「Camera.getImage() → Image len」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
054 / 56

## Slide 55
排查
四台車的結果其實是可靠度資料
不是每台板子都能假設狀態一樣。
1-2 號車
可 demo
→
分組判斷
3-4 號車
送修/硬體疑慮
個案分析
• 現象：不是每台板子都能假設狀態一樣。
• 判讀：本頁只切開「1-2 號車 → 3-4 號車」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：課堂上可以把這當成工程排查的真實案例。
名詞解釋
可靠度
定義：多台設備是否能穩定重現結果。 本案：在本頁對應到「1-2 號車 → 3-4 號車」這段資訊流。
最小化測試
定義：移除不必要功能後再測。 本案：在本頁對應到「1-2 號車 → 3-4 號車」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
055 / 56

## Slide 56
總結
V1-V5 的主線
每一版都在回答一個新的資訊流問題。
V1
命令能到馬達嗎
→
控制
V2
影像能到播放器嗎
→
影像
V3
控制影像能分開嗎
→
拆分
V4
延遲能降低嗎
→
低延遲
V5
能跨校園嗎
個案分析
• 現象：每一版都在回答一個新的資訊流問題。
• 判讀：本頁只切開「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：V5 把同一台小車推向跨網段與遠端控制。
名詞解釋
版本演進
定義：每一版解決上一版暴露的新問題。 本案：在本頁對應到「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這段資訊流。
資訊流思維
定義：用資料路徑切開問題。 本案：在本頁對應到「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
056 / 56