## Slide 1
總圖
V1-V5 的完整資訊流
先看整張地圖，再把每一小段拆開。
操作端
Flutter App
→
控制封包
Wi-Fi
UDP / video
→
收指令
AMB82
網路與影像
→
轉文字
UART
文字命令
→
解析
X3/RP2040
馬達控制
→
輸出
Motor
履帶動作
個案分析
• 現象：先看整張地圖，再把每一小段拆開。
• 判讀：本頁只切開「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：遠端鏈：V5 先把影像觀看方式換成 WebSocket，再思考 server 與 gateway。
名詞解釋
資訊流
定義：資料從哪裡產生、經過哪裡、最後造成什麼效果。 本案：在本頁對應到「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這段資訊流。
鏈路
定義：一段完整的傳遞路徑。 本案：在本頁對應到「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
001 / 83

## Slide 2
總圖
V1-V5 的主題與遇到的問題
每一版不是重新開始，而是解決上一版暴露出的問題。
V1 移動
主題: 控制 問題: 命令鏈
→
下一個問題
V2 影像
主題: RTSP 問題: 黑畫面
→
下一個問題
V3 穩定
主題: 分流 問題: 互相干擾
→
下一個問題
V4 延遲
主題: 低延遲 問題: lag
→
下一個問題
V5 Future
主題: WebSocket 問題: video lag
個案分析
• 現象：每一版不是重新開始，而是解決上一版暴露出的問題。
• 判讀：本頁只切開「V1 移動 → V2 影像 → V3 穩定 → V4 延遲 → V5 Future」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：V3 到 V5 分別處理控制/影像分流、低延遲、以及 WebSocket 影像路線。
名詞解釋
版本
定義：每版代表一個工程目標。 本案：V1 到 V5 對應控制、影像、穩定、延遲與 WebSocket future work。
問題導向
定義：先看現象，再看資料流。 本案：先看現象，再沿資料流找出問題卡在哪一段。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
002 / 83

## Slide 3
總圖
兩條主線：控制與影像
小車不是只有一條網路，它同時有命令與影像。
控制線
低資料量
→
需要快
車子動作
即時反應
→
需要穩
影像線
高資料量
個案分析
• 現象：小車不是只有一條網路，它同時有命令與影像。
• 判讀：本頁只切開「控制線 → 車子動作 → 影像線」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：v3 之後的核心想法是：控制先穩，影像按需要再啟動。
名詞解釋
控制線
定義：讓車子前進、停止、左右轉。 本案：在本頁對應到「控制線 → 車子動作 → 影像線」這段資訊流。
影像線
定義：讓操作者看到畫面。 本案：在本頁對應到「控制線 → 車子動作 → 影像線」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
003 / 83

## Slide 4
前導
一個按鈕如何變成車輪動作
先把整件事想成資料一路換形式。
手指按下
Forward
→
變成資料
網路命令
cmd = FORWARD
→
變成電位
腳位輸出
GPIO high/low
個案分析
• 現象：先把整件事想成資料一路換形式。
• 判讀：本頁只切開「手指按下 → 網路命令 → 腳位輸出」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：理解這條路後，後面的 log 才看得懂。
名詞解釋
資訊流
定義：資料從產生到造成效果的路徑。 本案：在本頁對應到「手指按下 → 網路命令 → 腳位輸出」這段資訊流。
GPIO
定義：微控制器控制外部電路的腳位。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
004 / 83

## Slide 5
前導
IP 像地址：先知道送到哪裡
沒有正確 IP，資料會送到錯的地方。
寄件人
App
→
查地址
地址
AMB82 IP
→
送達設備
收件人
AMB82
個案分析
• 現象：沒有正確 IP，資料會送到錯的地方。
• 判讀：本頁只切開「寄件人 → 地址 → 收件人」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：所以 monitor 印出的 AMB82 IP 是重要線索。
名詞解釋
IP
定義：網路上的地址。 本案：在本案是 AMB82 目前連上 Wi-Fi 後取得的位置，換熱點常會改變。
SSID
定義：Wi-Fi 熱點名稱。 本案：在本頁對應到「寄件人 → 地址 → 收件人」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
005 / 83

## Slide 6
前導
port 像門口：同一地址有不同入口
同一台 AMB82 上，控制與影像入口不同。
AMB82 IP
同一台設備
→
控制入口
port 8765
控制命令
→
影像入口
port 554
RTSP 影像
個案分析
• 現象：同一台 AMB82 上，控制與影像入口不同。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 IP → port 8765 → port 554」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：測錯 port，就像敲錯門。
名詞解釋
port
定義：同一台設備上不同服務的入口。 本案：在本案 8765 是控制入口，554 是 RTSP 入口。
RTSP
定義：建立影像播放會話的協定。 本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
006 / 83

## Slide 7
前導
payload 像信件內容
地址對了，內容也要對。
封包外層
IP + port
→
送到入口
payload
cmd = STOP
→
讀內容
接收端判斷
要停車
個案分析
• 現象：地址對了，內容也要對。
• 判讀：本頁只切開「封包外層 → payload → 接收端判斷」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：同一個入口可以收到 FORWARD、LEFT、STOP 等不同內容。
名詞解釋
payload
定義：封包真正承載的資料。 本案：在本案通常就是 cmd=FORWARD 這類真正要送的命令內容。
cmd
定義：命令欄位，代表要做的動作。 本案：在本案是封包中的命令欄位，後面元件會照它決定動作。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
007 / 83

## Slide 8
前導
AMB82 像轉運站
它收到網路命令，再轉成 X3/RP2040 能懂的形式。
Wi-Fi UDP
cmd = LEFT
→
收到網路
AMB82
轉接
→
轉文字
UART Text
LEFT\n
個案分析
• 現象：它收到網路命令，再轉成 X3/RP2040 能懂的形式。
• 判讀：本頁只切開「Wi-Fi UDP → AMB82 → UART Text」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：monitor 印出 X3: LEFT，表示 AMB82 已經完成轉送。
名詞解釋
AMB82
定義：本案中負責 Wi-Fi、camera、RTSP 與轉接命令的板子。 本案：在本頁對應到「Wi-Fi UDP → AMB82 → UART Text」這段資訊流。
UART
定義：板子與板子之間的序列通訊。 本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
008 / 83

## Slide 9
前導
UART 像兩塊板子的簡訊
AMB82 到 X3/RP2040 不再走 Wi-Fi，而是走序列文字。
AMB82 TX
送出文字
→
送字串
UART 線
115200 baud
→
接字串
X3/RP2040 RX
讀入文字
個案分析
• 現象：AMB82 到 X3/RP2040 不再走 Wi-Fi，而是走序列文字。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 TX → UART 線 → X3/RP2040 RX」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：若接線 TX/RX 錯，X3/RP2040 就收不到命令。
名詞解釋
UART
定義：序列通訊，一次一段資料依序傳。 本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。
baud
定義：序列通訊的速度設定。 本案：在本頁對應到「AMB82 TX → UART 線 → X3/RP2040 RX」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
009 / 83

## Slide 10
前導
X3/RP2040 像最後的執行員
X3/RP2040 不管 RTSP，只管馬達腳位。
X3/RP2040 收命令
FORWARD
→
判斷命令
程式函式
forward()
→
輸出電位
馬達腳位
GPIO
個案分析
• 現象：X3/RP2040 不管 RTSP，只管馬達腳位。
• 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 收命令 → 程式函式 → 馬達腳位」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：車不動時，X3/RP2040 是否收到命令是很重要的分界點。
名詞解釋
function
定義：程式中負責特定動作的一段邏輯。 本案：在本頁對應到「X3/RP2040 收命令 → 程式函式 → 馬達腳位」這段資訊流。
GPIO
定義：X3/RP2040 控制馬達驅動板的輸出腳位。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
010 / 83

## Slide 11
前導
影像不是一個命令，而是一串 frame
影像資料量比 FORWARD 大非常多。
Camera
frame 1
→
壓縮
Encoder
H264
→
播放
Player
連續播放
個案分析
• 現象：影像資料量比 FORWARD 大非常多。
• 判讀：本頁只切開「Camera → Encoder → Player」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：所以控制順不代表影像一定順。
名詞解釋
frame
定義：影像中的一張畫面。 本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。
H264
定義：常見影片壓縮格式。 本案：在本案是 AMB82 把 camera 畫面壓縮後送給播放器的格式。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
011 / 83

## Slide 12
前導
延遲是很多小等待加起來
畫面晚幾秒通常不是單一原因。
Camera
取 frame
→
等待
Wi-Fi
傳封包
→
等待
Player buffer
等資料
個案分析
• 現象：畫面晚幾秒通常不是單一原因。
• 判讀：本頁只切開「Camera → Wi-Fi → Player buffer」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：V4B 的低延遲就是在這些段落一起減壓。
名詞解釋
latency
定義：從現場事件到使用者看到結果的時間差。 本案：在本案指車子已經動了，但畫面幾秒後才反映出來。
buffer
定義：播放器先暫存資料再播放。 本案：在本案讓影像較穩，但也會讓畫面晚幾秒。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
012 / 83

## Slide 13
前導
log 像路邊監視器
每個 log 只看得到自己那一段。
App log
Sent
→
第一個攝影機
AMB82 monitor
X3:
→
第二個攝影機
X3/RP2040 shell
Received
個案分析
• 現象：每個 log 只看得到自己那一段。
• 判讀：本頁只切開「App log → AMB82 monitor → X3/RP2040 shell」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：X3/RP2040 shell 有 Received，才代表 X3/RP2040 真的收到。
名詞解釋
log
定義：系統執行時留下的紀錄。 本案：在本案用來確認資訊流走到哪一段。
分段除錯
定義：一次只確認一小段是否正常。 本案：在本頁對應到「App log → AMB82 monitor → X3/RP2040 shell」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
013 / 83

## Slide 14
排查前導
App 有 Sent，但 AMB82 沒反應
這通常先看 IP、Wi-Fi、port。
App log
Sent FORWARD
→
送出
Wi-Fi / IP
可能錯
→
沒到
AMB82 monitor
沒有 X3:
個案分析
• 現象：這通常先看 IP、Wi-Fi、port。
• 判讀：本頁只切開「App log → Wi-Fi / IP → AMB82 monitor」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：再確認電腦和小車是否在同一個 Wi-Fi/subnet。
名詞解釋
IP
定義：網路上的地址。 本案：在本案是 AMB82 目前連上 Wi-Fi 後取得的位置，換熱點常會改變。
subnet
定義：同一段區域網路範圍。 本案：在本頁對應到「App log → Wi-Fi / IP → AMB82 monitor」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
014 / 83

## Slide 15
排查前導
AMB82 有 X3:，但 X3/RP2040 沒 Received
這通常先看 UART 與 X3/RP2040 程式。
AMB82 monitor
X3: FORWARD
→
已轉送
UART 線路
TX/RX/GND
→
沒收到
X3/RP2040 shell
無 Received
個案分析
• 現象：這通常先看 UART 與 X3/RP2040 程式。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 monitor → UART 線路 → X3/RP2040 shell」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：也要確認 X3/RP2040 main.py 正在執行。
名詞解釋
UART
定義：AMB82 與 X3/RP2040 之間的文字通道。 本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。
GND
定義：兩塊板子需要共地才能可靠通訊。 本案：在本頁對應到「AMB82 monitor → UART 線路 → X3/RP2040 shell」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
015 / 83

## Slide 16
排查前導
X3/RP2040 有 Received，但車不動
這時問題已經更靠近馬達端。
X3/RP2040 shell
Received FORWARD
→
已解析
GPIO
輸出腳位
→
檢查輸出
Motor Driver
可能未動
個案分析
• 現象：這時問題已經更靠近馬達端。
• 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 shell → GPIO → Motor Driver」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：這就是分段除錯的好處：不要一直回頭改 App。
名詞解釋
GPIO
定義：X3/RP2040 控制馬達驅動板的腳位。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。
Motor Driver
定義：把 X3/RP2040 小電流控制轉成馬達需要的電流。 本案：在本頁對應到「X3/RP2040 shell → GPIO → Motor Driver」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
016 / 83

## Slide 17
排查前導
VLC 連上 RTSP，但畫面黑
連線成功只代表入口存在。
VLC
REQUEST_PLAY
→
會話成功
RTSP Session
已建立
→
檢查影像
Frame
可能沒有
個案分析
• 現象：連線成功只代表入口存在。
• 判讀：本頁只切開「VLC → RTSP Session → Frame」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：不要只把問題歸因到 VLC 或 App 播放器。
名詞解釋
RTSP
定義：控制播放會話的協定。 本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。
frame
定義：播放器真正需要顯示的畫面資料。 本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
017 / 83

## Slide 18
排查前導
REQUEST_PLAY 後看到 sf:0
這表示播放要求到了，但沒有有效 frame 送出。
REQUEST_PLAY
播放器要求
→
要求播放
RTP started
開始送
→
資料為零
sf:0
送出 frame 為 0
個案分析
• 現象：VLC 已進入 PLAY，但 monitor 顯示 sf:0，代表會話存在、影像 frame 沒送出。
• 判讀：本頁只切開「REQUEST_PLAY → RTP started → sf:0」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：下一步不是改播放器，而是檢查 camera frame、encoder 與 getImage 結果。
名詞解釋
PLAY
定義：RTSP 中要求開始傳媒體。 本案：在本案是播放器正式要求 AMB82 開始送影像。
sf:0
定義：送出的影像 frame 數為 0 的線索。 本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → RTP started → sf:0」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
018 / 83

## Slide 19
排查前導
getImage 卡住或 Image len 非零
這一步用來判斷 camera 是否真的能取圖。
Camera.getImage()
呼叫抓圖
→
隔離測試
Image len
非零或卡住
個案分析
• 現象：這一步用來判斷 camera 是否真的能取圖。
• 判讀：本頁只切開「Camera.getImage() → Image len」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：這也是判斷某些車可能是硬體問題的依據。
名詞解釋
JPEG
定義：單張壓縮圖片格式。 本案：在本案用 snapshot 測試 camera 是否能產生單張圖片。
Image len
定義：抓到圖片資料的長度。 本案：在本案若為非零，代表 getImage 抓到有效影像資料。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
019 / 83

## Slide 20
排查前導
接行動電源後變順
這代表供電也會影響資訊流。
USB 供電
可能不足
→
造成波動
AMB82/Wi-Fi
不穩
→
改善
Power Bank
較穩
個案分析
• 現象：這代表供電也會影響資訊流。
• 判讀：本頁只切開「USB 供電 → AMB82/Wi-Fi → Power Bank」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：這提醒學生：不是所有問題都是程式問題。
名詞解釋
電壓降
定義：負載變大時電壓短暫下降。 本案：在本頁對應到「USB 供電 → AMB82/Wi-Fi → Power Bank」這段資訊流。
供電隔離
定義：讓不同負載不要互相干擾。 本案：在本頁對應到「USB 供電 → AMB82/Wi-Fi → Power Bank」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
020 / 83

## Slide 21
排查前導
同一個 Wi-Fi 不等於一定可連
還要看 IP 範圍與路由。
電腦
10.13.8.95
→
同網段
AMB82
10.13.8.88
→
測服務
port test
554 / 8765
個案分析
• 現象：還要看 IP 範圍與路由。
• 判讀：本頁只切開「電腦 → AMB82 → port test」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：校園網路、手機熱點、電腦熱點的路由規則可能不同。
名詞解釋
ping
定義：測 IP 是否可達的工具。 本案：在本案先確認電腦是否看得到 AMB82。
port test
定義：測某個服務入口是否能連。 本案：在本案用來確認 554 或 8765 服務是否可連。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
021 / 83

## Slide 22
排查前導
跨校園時要多一個中繼角色
車不在同一個 LAN，直接連線通常會失敗。
Lab
操作者
→
送到 server
Server
固定入口
→
轉給車
Gateway
車上轉接
個案分析
• 現象：車不在同一個 LAN，直接連線通常會失敗。
• 判讀：本頁只切開「Lab → Server → Gateway」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：server 再把 lab 的命令與車上的影像做中繼。
名詞解釋
server
定義：兩端都能連到的固定入口。 本案：在本頁對應到「Lab → Server → Gateway」這段資訊流。
gateway
定義：車上對外與對內轉接的設備。 本案：在 V5 是車上的手機/電腦，負責外部網路和車內 AMB82 的橋接。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
022 / 83

## Slide 23
V1
V1 總圖：只處理移動
第一版先證明 App 可以讓車子動。
Flutter App
按鈕
→
UDP
AMB82
UDP:8765
→
UART
X3/RP2040
UART 收命令
→
GPIO
Motor
GPIO
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「Flutter App → AMB82 → X3/RP2040 → Motor」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
UDP
定義：用來送簡短控制命令。 本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。
GPIO
定義：X3/RP2040 控制馬達驅動板的輸出腳位。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
023 / 83

## Slide 24
V1-1
按下按鈕後，App 先改狀態
按鈕亮起不代表車子已收到命令。
Button Down
使用者按 Forward
→
更新 UI
App State
目前方向 = FORWARD
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「Button Down → App State」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
UI state
定義：App 畫面內部記住的狀態。 本案：在本頁對應到「Button Down → App State」這段資訊流。
本機事件
定義：還沒有經過 Wi-Fi 的動作。 本案：在本頁對應到「Button Down → App State」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
024 / 83

## Slide 25
V1-2
App 把狀態包成 UDP 封包
狀態要變成網路能傳的資料。
App State
FORWARD
→
封包化
UDP Payload
cmd = FORWARD
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「App State → UDP Payload」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
payload
定義：封包裡真正要送的資料。 本案：在本案通常就是 cmd=FORWARD 這類真正要送的命令內容。
cmd
定義：command 的縮寫，代表命令欄位。 本案：在本案是封包中的命令欄位，後面元件會照它決定動作。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
025 / 83

## Slide 26
V1-3
UDP 封包需要 IP 與 port
資料必須知道要送到哪台機器、哪個入口。
UDP Payload
cmd=FORWARD
→
送到指定入口
AMB82 Address
192.168.x.x:8765
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「UDP Payload → AMB82 Address」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
IP
定義：網路上的地址。 本案：在本案是 AMB82 目前連上 Wi-Fi 後取得的位置，換熱點常會改變。
port
定義：同一台設備上不同服務的入口號碼。 本案：在本案 8765 是控制入口，554 是 RTSP 入口。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
026 / 83

## Slide 27
V1-4
AMB82 收到 UDP 後，只做轉接
AMB82 在控制鏈中像網路到 X3/RP2040 的轉接站。
AMB82 UDP
收到 FORWARD
→
轉成文字命令
UART Text
FORWARD\n
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 UDP → UART Text」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
UART
定義：兩塊板子之間的序列通訊。 本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。
newline
定義：命令結尾，用來分辨一行命令結束。 本案：在本頁對應到「AMB82 UDP → UART Text」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
027 / 83

## Slide 28
V1-5
X3/RP2040 解析 UART 文字
X3/RP2040 收到文字後，才知道要呼叫哪個動作。
UART Text
FORWARD\n
→
解析命令
X3/RP2040 Function
forward()
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「UART Text → X3/RP2040 Function」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
parse
定義：把文字拆解成程式能理解的命令。 本案：在本頁對應到「UART Text → X3/RP2040 Function」這段資訊流。
function
定義：程式裡負責做某件事的一段邏輯。 本案：在本頁對應到「UART Text → X3/RP2040 Function」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
028 / 83

## Slide 29
V1-6
X3/RP2040 用 GPIO 控制馬達驅動板
最後不是網路讓輪子動，而是電位輸出讓馬達動。
X3/RP2040 forward()
設定腳位
→
GPIO 輸出
Motor Driver
IN1/IN2 變化
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 forward() → Motor Driver」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
GPIO
定義：微控制器可控制的輸出入腳位。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。
H-bridge
定義：常見馬達正反轉控制電路。 本案：在本頁對應到「X3/RP2040 forward() → Motor Driver」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
029 / 83

## Slide 30
V1-7
STOP 是另一個命令，不是按鈕放開的魔法
車要停，仍然需要 STOP 走完整條路。
STOP Payload
cmd = STOP
→
安全停止
X3/RP2040 stop()
全部腳位歸零
個案分析
• 現象：車子會維持上一個方向，因此停止也必須是一個完整送達的命令。
• 判讀：本頁只切開「STOP Payload → X3/RP2040 stop()」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：確認 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 都有 STOP，再談馬達是否真的停。
名詞解釋
failsafe
定義：命令中斷時自動停車的保護機制。 本案：在本案是 X3/RP2040 收不到新命令時自動停車，避免斷線後繼續跑。
heartbeat
定義：持續送出的控制心跳。 本案：在本案是 App 反覆送目前方向，讓 Wi-Fi 抖動時控制不中斷。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
030 / 83

## Slide 31
V1-8
三個 log 對應三段路
除錯時不要只看一個畫面。
App Log
Sent FORWARD
→
網路已送
AMB82 Monitor
X3: FORWARD
→
UART 已收
X3/RP2040 Shell
Received: FORWARD
個案分析
• 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040 Shell」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 對照，找出斷在哪一段。
名詞解釋
log
定義：系統留下的執行紀錄。 本案：在本案用來確認資訊流走到哪一段。
分段除錯
定義：一次只確認一小段是否正常。 本案：在本頁對應到「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040 Shell」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
031 / 83

## Slide 32
V2
V2 總圖：加入 RTSP 影像
控制鏈之外，多了一條高資料量的影像鏈。
Camera
frame
→
編碼
AMB82 Encoder
H264
→
串流
RTSP/RTP
554 / packets
→
播放
Player
VLC/App
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Camera → AMB82 Encoder → RTSP/RTP → Player」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
RTSP
定義：建立播放會話的控制協定。 本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。
RTP
定義：實際承載影音資料的協定。 本案：在本案負責把 H264 frame 切成封包送到播放器。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
032 / 83

## Slide 33
V2-1
播放器先連到 RTSP port 554
輸入 rtsp://IP:554 時，播放器先建立會話。
VLC / App
connect
→
建立 TCP 連線
AMB82 RTSP
port 554
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「VLC / App → AMB82 RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
TCP
定義：可靠連線，RTSP 控制通常走 TCP。 本案：在本案常出現在 RTSP 控制連線；可靠但卡住時可能累積延遲。
554
定義：RTSP 常用 port。 本案：在本頁對應到「VLC / App → AMB82 RTSP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
033 / 83

## Slide 34
V2-2
OPTIONS 詢問支援哪些方法
播放器先問 server 會什麼。
Player
OPTIONS
→
詢問能力
RTSP Server
可用方法
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Player → RTSP Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
OPTIONS
定義：詢問 RTSP server 支援的方法。 本案：在本案是 RTSP 連線初期播放器詢問 AMB82 支援哪些方法。
handshake
定義：正式傳輸前的協商。 本案：在本頁對應到「Player → RTSP Server」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
034 / 83

## Slide 35
V2-3
DESCRIBE 取得 SDP
播放器需要知道影像格式與串流資訊。
Player
DESCRIBE
→
取得描述
SDP
H264 / track info
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Player → SDP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
SDP
定義：Session Description Protocol，描述媒體串流。 本案：在本案是 RTSP DESCRIBE 回傳給播放器的串流說明書。
codec
定義：影像壓縮格式，例如 H264。 本案：在本案通常是 H264，表示影像如何被壓縮。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
035 / 83

## Slide 36
V2-4
SETUP 決定 RTP 怎麼送
播放器與 AMB82 協商用 UDP 或 TCP 傳影像資料。
SETUP
transport
→
協商傳輸
RTP Channel
UDP 或 TCP
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「SETUP → RTP Channel」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
UDP
定義：低延遲但不保證送達。 本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。
TCP interleaved
定義：RTP 包在 RTSP TCP 連線裡傳。 本案：在本頁對應到「SETUP → RTP Channel」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
036 / 83

## Slide 37
V2-5
PLAY 才開始要求影像資料
看到 REQUEST_PLAY 代表播放器要求開始播放。
Player
PLAY
→
開始串流
AMB82
rtp started
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Player → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
PLAY
定義：要求 RTSP server 開始送媒體。 本案：在本案是播放器正式要求 AMB82 開始送影像。
sf
定義：送出的 frame 數或相關統計。 本案：在本頁對應到「Player → AMB82」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
037 / 83

## Slide 38
V2-6
Camera frame 要先進 encoder
RTSP 開了，不代表 camera 已經產生可送出的 frame。
Camera Frame
raw image
→
壓縮編碼
Encoder
H264 frame
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「Camera Frame → Encoder」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
frame
定義：影像中的一張畫面。 本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。
H264
定義：常見低頻寬影片壓縮格式。 本案：在本案是 AMB82 把 camera 畫面壓縮後送給播放器的格式。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
038 / 83

## Slide 39
V2-7
sf:0 代表沒有有效影像送出
這是黑畫面排查中最重要的 log 之一。
REQUEST_PLAY
會話正常
→
控制成功但資料為零
sf:0
沒有 frame
個案分析
• 現象：VLC 已進入 PLAY，但 monitor 顯示 sf:0，代表會話存在、影像 frame 沒送出。
• 判讀：本頁只切開「REQUEST_PLAY → sf:0」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：下一步不是改播放器，而是檢查 camera frame、encoder 與 getImage 結果。
名詞解釋
sf:0
定義：送出的影像 frame 統計為 0。 本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → sf:0」這段資訊流。
黑畫面
定義：播放器有連線，但沒有可顯示影像。 本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → sf:0」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
039 / 83

## Slide 40
V2-8
keepalive timeout 是會話維持問題
播放器需要定期告訴 RTSP server：我還在。
RTSP Session
已建立
→
逾時斷線
Keepalive
沒有持續
個案分析
• 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
• 判讀：本頁只切開「RTSP Session → Keepalive」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再看 frame 是否真的送出。
名詞解釋
keepalive
定義：維持連線活著的訊號。 本案：在本案是維持 RTSP session 不被 server 判定失聯。
timeout
定義：等待太久沒有回應。 本案：在本案可能代表 RTSP 會話逾時，或 X3/RP2040 太久沒收到命令而停車。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
040 / 83

## Slide 41
V2-9
HTTP JPEG 用來隔離 camera 問題
把 RTSP 拿掉，只問 camera 能不能抓到圖片。
Browser
/snapshot.jpg
→
直接抓圖
Camera.getImage()
JPEG frame
個案分析
• 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測 camera，確認問題是否在影像來源。
• 判讀：本頁只切開「Browser → Camera.getImage()」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。
名詞解釋
JPEG
定義：單張壓縮圖片格式。 本案：在本案用 snapshot 測試 camera 是否能產生單張圖片。
Image len
定義：抓到的圖片資料長度，非零通常代表有影像。 本案：在本案若為非零，代表 getImage 抓到有效影像資料。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
041 / 83

## Slide 42
V3
V3 總圖：控制優先，影像按需啟動
V3 的目標是讓車先能安全移動。
UDP Control
先可用
→
控制
AMB82
轉 UART
→
安全
X3/RP2040
failsafe
→
影像
RTSP
按 Start 才開
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
on demand
定義：需要時才啟動。 本案：在本頁對應到「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這段資訊流。
decouple
定義：把兩條鏈路的故障影響切開。 本案：在本頁對應到「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
042 / 83

## Slide 43
V3-1
UDP ready 只代表控制入口建立
Connect UDP 成功後，先送 STOP 作為安全起點。
Connect UDP
IP:8765
→
建立控制入口
AMB82 UDP
ready
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「Connect UDP → AMB82 UDP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
UDP ready
定義：App 已準備往指定 IP:port 送命令。 本案：在本頁對應到「Connect UDP → AMB82 UDP」這段資訊流。
boot safety
定義：開機先停車。 本案：在本頁對應到「Connect UDP → AMB82 UDP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
043 / 83

## Slide 44
V3-2
Start Embedded 送的是 START_RTSP
影像啟動是另一個命令，不是 UDP control 的必要條件。
Start Embedded
按鈕
→
要求開影像
START_RTSP
UDP command
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「Start Embedded → START_RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
START_RTSP
定義：要求 AMB82 啟動 RTSP pipeline。 本案：在本頁對應到「Start Embedded → START_RTSP」這段資訊流。
embedded
定義：App 內嵌播放器。 本案：在本頁對應到「Start Embedded → START_RTSP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
044 / 83

## Slide 45
V3-3
RTSP start-once 避免重複啟動
同一條 camera pipeline 不適合一直重開。
AMB82
RTSP OFF
→
只啟動一次
RTSP ON
start once
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 → RTSP ON」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
pipeline
定義：影像從 camera 到 encoder 到網路的處理流程。 本案：在本頁對應到「AMB82 → RTSP ON」這段資訊流。
idempotent
定義：重複執行不改變狀態。 本案：在本頁對應到「AMB82 → RTSP ON」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
045 / 83

## Slide 46
V3-4
App 用 heartbeat 持續送目前方向
長按或方向亮起時，App 會反覆送命令。
App Direction
FORWARD active
→
週期送出
Heartbeat
FORWARD, FORWARD...
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「App Direction → Heartbeat」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
heartbeat
定義：固定間隔送出的控制訊號。 本案：在本案是 App 反覆送目前方向，讓 Wi-Fi 抖動時控制不中斷。
lag tolerant
定義：容忍短暫網路延遲。 本案：在本頁對應到「App Direction → Heartbeat」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
046 / 83

## Slide 47
V3-5
X3/RP2040 failsafe 負責最後一道安全
如果太久沒收到命令，X3/RP2040 自動 stop。
X3/RP2040
last command time
→
失聯停車
Auto Stop
timeout
個案分析
• 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
• 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 → Auto Stop」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040 failsafe 分開測，避免混在一起判斷。
名詞解釋
timeout
定義：超過指定時間沒有收到新命令。 本案：在本案可能代表 RTSP 會話逾時，或 X3/RP2040 太久沒收到命令而停車。
安全邊界
定義：順暢與防失控之間的取捨。 本案：在本頁對應到「X3/RP2040 → Auto Stop」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
047 / 83

## Slide 48
V3-6
Thonny 會改變 X3/RP2040 的執行狀態
接著 Thonny 時順，不代表拔線後也一定相同。
Thonny
REPL / exec
→
測試環境差異
X3/RP2040 main.py
自動執行
個案分析
• 現象：接 Thonny 時車能動，拔線後不穩或不動，表示 X3/RP2040 開機自動執行需要另外確認。
• 判讀：本頁只切開「Thonny → X3/RP2040 main.py」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 os.listdir() 確認 boot.py/main.py 在 X3/RP2040 內，再測獨立供電開機。
名詞解釋
REPL
定義：MicroPython 互動命令列。 本案：在本案是 Thonny 與 X3/RP2040 互動測試的命令列。
boot.py
定義：X3/RP2040 開機時先執行的檔案。 本案：在本案確保 X3/RP2040 拔線後能自動執行 main.py。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
048 / 83

## Slide 49
V4A
V4A 總圖：穩定優先，但影像有延遲
V4A 是能跑的穩定版本。
Power Bank
獨立供電
→
供電穩
UDP Control
順暢
→
控制穩
RTSP
VGA 15fps 1Mbps
→
影像延遲
Delay
畫面晚幾秒
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「Power Bank → UDP Control → RTSP → Delay」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
latency
定義：從事件發生到畫面看到的時間差。 本案：在本案指車子已經動了，但畫面幾秒後才反映出來。
bitrate
定義：每秒傳輸的影像資料量。 本案：在本案代表 RTSP 每秒資料量，太高會增加 Wi-Fi 與播放器壓力。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
049 / 83

## Slide 50
V4A-1
供電不穩會被誤認為網路問題
車子一動，電流需求會變大。
Motor / AMB82
用電增加
→
電源影響網路
Wi-Fi / RTSP
不穩或重連
個案分析
• 現象：接電腦 USB 時車子不穩，改用行動電源後控制變順，顯示供電會影響通訊。
• 判讀：本頁只切開「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：測試時把 AMB82 供電與馬達負載分開觀察，不要把電源問題誤判為網路問題。
名詞解釋
電壓降
定義：負載增加時電壓短暫下降。 本案：在本頁對應到「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這段資訊流。
供電隔離
定義：讓 AMB82 與馬達電力互相干擾較少。 本案：在本頁對應到「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
050 / 83

## Slide 51
V4A-2
RTSP buffer 讓畫面變穩但變慢
播放器會先存一點資料再播放。
RTP Packets
影像封包
→
平滑播放
Player Buffer
先存再播
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「RTP Packets → Player Buffer」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
buffer
定義：播放器暫存資料的空間。 本案：在本案讓影像較穩，但也會讓畫面晚幾秒。
jitter
定義：封包抵達時間忽快忽慢。 本案：在本案是封包有時快、有時慢，會讓播放器需要更多 buffer。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
051 / 83

## Slide 52
V4A-3
FPS 與 bitrate 會影響延遲
畫面越多、資料越大，Wi-Fi 壓力越高。
15 fps / 1 Mbps
較順畫面
→
資料量增加
Wi-Fi Load
較高
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「15 fps / 1 Mbps → Wi-Fi Load」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
FPS
定義：每秒幾張影像。 本案：在本案用來取捨畫面流暢與低延遲，例如 V4B 降到 10fps。
Mbps
定義：每秒多少百萬位元資料。 本案：在本頁對應到「15 fps / 1 Mbps → Wi-Fi Load」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
052 / 83

## Slide 53
V4A-4
手機熱點會讓延遲變動
熱點品質不是固定值。
Phone Hotspot
Wi-Fi + 4G/5G
→
網路品質波動
Ping / Delay
忽快忽慢
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「Phone Hotspot → Ping / Delay」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
ping
定義：測量來回延遲的工具。 本案：在本案先確認電腦是否看得到 AMB82。
packet loss
定義：封包遺失。 本案：在本案是 Wi-Fi 或熱點不穩時封包消失，影像比控制更容易受影響。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
053 / 83

## Slide 54
V4B
V4B 總圖：低延遲優先
V4B 犧牲一些畫質與流暢度，換取更快的畫面反應。
RTSP
VGA 10fps
→
降低資料量
Bitrate
512 Kbps
→
降低 buffer
Player
low delay
→
方便駕駛
Driver
較快反應
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
low latency
定義：降低操作到畫面回應的時間。 本案：在本頁對應到「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這段資訊流。
tradeoff
定義：用某些犧牲換取另一個目標。 本案：在本頁對應到「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
054 / 83

## Slide 55
V4B-1
Scan AMB82 也是一段資訊流
搜尋 IP 不是魔法，而是 App 對很多地址試探。
App Scan
192.168.x.0/24
→
逐一試探
UDP Probe
問誰有回應
→
找到回應
AMB82
ACK
個案分析
• 現象：按 Scan AMB82 後 Flutter 視窗無回應，問題點轉向 App 搜尋流程本身。
• 判讀：本頁只切開「App Scan → UDP Probe → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：先用手動 IP 或優先檢查目前 IP，避免全網段掃描把 UI thread 卡住。
名詞解釋
/24
定義：一個常見子網範圍，約 254 個可用地址。 本案：在本頁對應到「App Scan → UDP Probe → AMB82」這段資訊流。
probe
定義：試探某個 IP 是否有服務回應。 本案：在本頁對應到「App Scan → UDP Probe → AMB82」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
055 / 83

## Slide 56
V4B-2
UI thread 卡住，畫面就沒有回應
App 本身也可能是資訊流的瓶頸。
many futures
大量等待
→
工作塞住
UI thread
沒有回應
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「many futures → UI thread」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
future
定義：未來會完成的非同步工作。 本案：在本頁對應到「many futures → UI thread」這段資訊流。
UI thread
定義：負責畫面反應的執行緒。 本案：在本頁對應到「many futures → UI thread」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
056 / 83

## Slide 57
V4B-3
低延遲不是只改 FPS
編碼、網路、播放器都要一起調。
Camera Encode
資料量
→
變小
Network
封包傳輸
→
變快
Player Cache
播放緩衝
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「Camera Encode → Network → Player Cache」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
cache
定義：播放器暫存資料。 本案：在本頁對應到「Camera Encode → Network → Player Cache」這段資訊流。
end-to-end
定義：從 camera 到人眼看到的完整路徑。 本案：在本頁對應到「Camera Encode → Network → Player Cache」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
057 / 83

## Slide 58
V4B-4
V4A 與 V4B 的選擇
沒有絕對最好，只有情境不同。
V4A
穩、較延遲
→
取捨
V4B
快、較敏感
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「V4A → V4B」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
穩定性
定義：系統長時間不出錯的能力。 本案：在本頁對應到「V4A → V4B」這段資訊流。
延遲
定義：看到畫面落後現場多少時間。 本案：在本頁對應到「V4A → V4B」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
058 / 83

## Slide 59
V5
V5 Future Work：影像改走 WebSocket
V5 不是重寫馬達控制，而是把影像觀看方式換掉。
V4B
RTSP low load
→
換影像路線
V5
WS Viewer
→
再延伸遠端
Future
server / gateway
個案分析
• 現象：V5 不是重寫控制鏈，而是把影像從 RTSP player 轉向 WebSocketViewer，作為後續遠端影像的起點。
• 判讀：本頁只切開「V4B → V5 → Future」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：先把 V5 定義成 future work：保留 UDP 控制，單獨驗證 WebSocketViewer 影像路線。
名詞解釋
Future Work
定義：下一階段要探索的方向。 本案：在本案代表下一階段要驗證的方向，不代表已經完成跨校園部署。
WS Viewer
定義：AMB82 官方提供的瀏覽器影像頁。 本案：在 V5 指 AMB82 官方 WebSocketViewer，用瀏覽器觀看影像。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
059 / 83

## Slide 60
V5-1
RTSP 像監視器串流
播放器會建立 session，並常用 buffer 讓播放穩定。
VLC / Player
OPTIONS / PLAY
→
建立會話
AMB82 RTSP
session
→
平滑播放
Buffer
先存幾秒
個案分析
• 現象：RTSP 適合監視器式串流，但播放器 buffer 可能讓畫面穩定卻延遲變長。
• 判讀：本頁只切開「VLC / Player → AMB82 RTSP → Buffer」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用這頁說明 RTSP 的 session、RTP frame 與 buffer，讓學生理解為何會 lag。
名詞解釋
RTSP
定義：建立與控制影音播放會話。 本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。
buffer
定義：播放器先累積一段資料再播放。 本案：在本案讓影像較穩，但也會讓畫面晚幾秒。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
060 / 83

## Slide 61
V5-2
WebSocket 像一條持續開著的資料管
瀏覽器和 AMB82 建立長連線後，資料可持續往同一條管送。
Browser
HTTP page
→
升級連線
WebSocket
long connection
→
推送畫面
AMB82
WS Viewer
個案分析
• 現象：WebSocket 讓瀏覽器和 AMB82 保持長連線，較容易做自訂的最新畫面策略。
• 判讀：本頁只切開「Browser → WebSocket → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 browser 與 AMB82 的長連線解釋 WebSocketViewer，不把它講成 WebRTC。
名詞解釋
WebSocket
定義：瀏覽器與設備之間的雙向長連線。 本案：在 V5 用來讓瀏覽器與 AMB82 或未來 gateway/server 維持長連線。
HTTP upgrade
定義：從一般網頁連線升級成 WebSocket。 本案：在 V5 是瀏覽器先用 HTTP 進入，再升級成 WebSocket 長連線。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
061 / 83

## Slide 62
V5-3
為什麼 WebSocket 較容易處理 lag
重點不是 WebSocket 魔法變快，而是比較容易做最新畫面優先。
Frame #100
舊畫面
→
落後時丟舊
Frame #110
最新畫面
→
顯示最新
Browser
只看最新
個案分析
• 現象：開車時寧可少看幾張，也不要看 8 秒前的畫面；這就是 latest frame wins 的需求。
• 判讀：本頁只切開「Frame #100 → Frame #110 → Browser」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：示範丟舊 frame、看最新 frame 的概念，說明低延遲不等於每張都播放。
名詞解釋
latest frame wins
定義：延遲時丟掉舊畫面，優先顯示最新畫面。 本案：在 V5 future work 中代表延遲時丟舊 frame，優先看最新畫面。
lag
定義：畫面落後真實車況的時間。 本案：在本頁對應到「Frame #100 → Frame #110 → Browser」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
062 / 83

## Slide 63
V5-4
但 WebSocket 也不是萬能
它仍走 TCP，網路很差時仍可能卡住。
Wi-Fi jitter
忽快忽慢
→
造成等待
TCP stream
依序送達
→
影響畫面
Viewer
可能等待
個案分析
• 現象：WebSocket 仍跑在 TCP 上，網路很差時可能因前面資料卡住而等待。
• 判讀：本頁只切開「Wi-Fi jitter → TCP stream → Viewer」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：補上限制：WebSocket 可降低播放器複雜度，但網路品質差仍會卡。
名詞解釋
TCP
定義：可靠、有順序的傳輸。 本案：在本案常出現在 RTSP 控制連線；可靠但卡住時可能累積延遲。
HOL blocking
定義：前面資料卡住，後面也要排隊。 本案：Head-of-line blocking 的縮寫；在 V5 用來提醒 WebSocket 仍跑在 TCP 上，前面卡住後面也可能等。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
063 / 83

## Slide 64
V5-5
目前 V5：AMB82 開 WebSocketViewer
影像仍由 AMB82 camera 產生，但觀看方式改成瀏覽器頁面。
Camera
frame
→
送入
StreamIO
接管資料流
→
呈現
WebSocketViewer
Browser page
個案分析
• 現象：目前 V5 的實作是 AMB82 用 Camera -> StreamIO -> WebSocketViewer，Flutter 只負責啟動與控車。
• 判讀：本頁只切開「Camera → StreamIO → WebSocketViewer」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：對照 V5 firmware marker 與 START_VIEWER，確認影像是被按需啟動。
名詞解釋
StreamIO
定義：AMB82 內部的影像資料管線。 本案：在 V5 是 AMB82 把 camera stream 接到 WebSocketViewer 的內部管線。
START cmd
定義：啟動 WebSocketViewer 的 UDP 命令。 本案：在 V5 是 Flutter 送出的 START_VIEWER 命令，用來啟動 AMB82 WebSocketViewer。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
064 / 83

## Slide 65
V5-6
V5 App 不再內嵌播放器
Windows app 控車，影像交給瀏覽器。
Flutter App
UDP movement
→
控車
Browser
http://AMB82_IP/
→
看影像
AMB82
viewer service
個案分析
• 現象：V5 把影像交給瀏覽器，降低 Flutter 內嵌播放器與 RTSP cache 的干擾。
• 判讀：本頁只切開「Flutter App → Browser → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：讓學生記住：App 控車、Browser 看影像，兩條線分開測。
名詞解釋
browser viewer
定義：用瀏覽器開 AMB82 提供的影像頁。 本案：在 V5 是把影像播放交給瀏覽器，不再由 Flutter 內嵌 RTSP 播放器處理。
media_kit
定義：先前 Flutter 內嵌播放器用到的套件。 本案：在 V4 是 Flutter 內嵌播放器相關套件；V5 已把它移出主要影像路徑。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
065 / 83

## Slide 66
V5-7
V5 的控制鏈仍然沿用 V4B
影像改了，但車子怎麼動沒有重寫。
Flutter
FORWARD
→
送 UDP
AMB82
UDP 8765
→
轉 UART
X3/RP2040
UART + GPIO
個案分析
• 現象：V5 改影像路徑，但 FORWARD/STOP 仍走 Flutter -> UDP -> AMB82 -> UART -> X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「Flutter → AMB82 → X3/RP2040」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：不要重寫已穩定的車內控制鏈，只替換影像觀看路線。
名詞解釋
watchdog
定義：長時間沒收到控制 heartbeat 時自動停車。 本案：在本頁對應到「Flutter → AMB82 → X3/RP2040」這段資訊流。
failsafe
定義：斷線或程式卡住時避免車繼續跑的保護。 本案：在本案是 X3/RP2040 收不到新命令時自動停車，避免斷線後繼續跑。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
066 / 83

## Slide 67
V5-8
Future Work：把 WebSocketViewer 接到 server
先在同一個 LAN 驗證，再思考跨校園。
AMB82
WS Viewer
→
車內讀取
Gateway
讀取/轉送
→
車外中繼
Server
Lab 可連
個案分析
• 現象：未來若要跨校園，WebSocketViewer 需要 gateway/server 中繼，不能只靠 lab 直接連車上 IP。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 → Gateway → Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：下一步才規劃 gateway 主動連 server，再把影像與控制狀態 relay 出去。
名詞解釋
gateway
定義：車上負責對外連線與對內轉接的設備。 本案：在 V5 是車上的手機/電腦，負責外部網路和車內 AMB82 的橋接。
relay
定義：把一端資料轉送到另一端。 本案：在 V5 是 server 把 lab 的命令或車上的影像轉送給另一端。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
067 / 83

## Slide 68
V5-9
Future Work：server 需要的能力
遠端控制不是只要一個 IP，還要權限、狀態與安全。
Server
Linux / 固定 IP
→
提供入口
Firewall
開必要 port
→
顯示狀態
Dashboard
狀態頁
個案分析
• 現象：未來若要跨校園，WebSocketViewer 需要 gateway/server 中繼，不能只靠 lab 直接連車上 IP。
• 判讀：本頁只切開「Server → Firewall → Dashboard」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：下一步才規劃 gateway 主動連 server，再把影像與控制狀態 relay 出去。
名詞解釋
DNS
定義：把名稱轉成 IP。 本案：在 V5 讓 lab 與 gateway 用固定名稱找到 server，不必記 IP。
token
定義：限制誰可以控制車的通行證。 本案：在 V5 用來限制誰可以控制車，避免任何人都能送命令。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
068 / 83

## Slide 69
排查
同一個 FORWARD：目前 V5 與未來遠端版
目前 V5 仍走車內控制鏈；server/gateway 是下一階段。
目前 V5
App -> AMB82 -> X3/RP2040
→
未來才多車外路徑
Future Remote
中繼服務 下一階段
個案分析
• 現象：目前 V5 沒有 server/gateway；控制仍走 App -> AMB82 -> X3/RP2040，server/gateway 是 future work。
• 判讀：本頁只切開「目前 V5 → Future Remote」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：把目前 V5 與 Future Remote 分開：先驗證車內控制，再把 server/gateway 當下一階段測試。
名詞解釋
車外路徑
定義：Lab 到 server 到車上 gateway。 本案：在本頁對應到「目前 V5 → Future Remote」這段資訊流。
車內路徑
定義：App 到 AMB82 到 X3/RP2040。 本案：在本頁對應到「目前 V5 → Future Remote」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
069 / 83

## Slide 70
排查
Ping 只證明 IP 可達，不證明服務可用
ping 成功與 RTSP 成功是兩件事。
ping IP
ICMP 有回應
→
不同層測試
Port 554
RTSP 服務
個案分析
• 現象：ping 成功與 RTSP 成功是兩件事。
• 判讀：本頁只切開「ping IP → Port 554」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：UDP 8765 不能用 TCP Test-NetConnection 判斷是否開著。
名詞解釋
ICMP
定義：ping 使用的網路診斷協定。 本案：在本頁對應到「ping IP → Port 554」這段資訊流。
port test
定義：測某個服務入口是否能連。 本案：在本案用來確認 554 或 8765 服務是否可連。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
070 / 83

## Slide 71
排查
COM port 是電腦到板子的本地通道
COM port 問題和 Wi-Fi 不是同一件事。
USB Cable
本機連線
→
本地序列通道
COM Port
Thonny / Monitor
個案分析
• 現象：COM port 問題和 Wi-Fi 不是同一件事。
• 判讀：本頁只切開「USB Cable → COM Port」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：PermissionError 通常代表 port 被別的程式佔住。
名詞解釋
COM port
定義：Windows 給序列裝置的編號。 本案：在本案是 Windows 連 X3/RP2040 或 AMB82 monitor 的本地序列入口。
PermissionError
定義：程式沒有權限或裝置被占用。 本案：在本頁對應到「USB Cable → COM Port」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
071 / 83

## Slide 72
排查
X3/RP2040 的 boot.py 決定拔線後會不會自動跑
Thonny 可動，不代表獨立供電可動。
boot.py
開機執行
→
自動載入
main.py
車控程式
個案分析
• 現象：接 Thonny 時車能動，拔線後不穩或不動，表示 X3/RP2040 開機自動執行需要另外確認。
• 判讀：本頁只切開「boot.py → main.py」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 os.listdir() 確認 boot.py/main.py 在 X3/RP2040 內，再測獨立供電開機。
名詞解釋
main.py
定義：MicroPython 預設主程式檔名。 本案：在本案是 X3/RP2040 車控程式的主要檔案。
soft reboot
定義：MicroPython 重新啟動。 本案：在本頁對應到「boot.py → main.py」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
072 / 83

## Slide 73
排查
Camera.getImage 能區分軟體與硬體問題
RTSP 黑畫面時，先問 camera 有沒有 frame。
Camera.getImage()
呼叫抓圖
→
隔離 camera
Image len
非零或卡住
個案分析
• 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測 camera，確認問題是否在影像來源。
• 判讀：本頁只切開「Camera.getImage() → Image len」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。
名詞解釋
隔離測試
定義：拿掉其他因素，只測一段。 本案：在本頁對應到「Camera.getImage() → Image len」這段資訊流。
hardware suspect
定義：懷疑硬體或接線。 本案：在本頁對應到「Camera.getImage() → Image len」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
073 / 83

## Slide 74
排查
四台車的結果其實是可靠度資料
不是每台板子都能假設狀態一樣。
1-2 號車
可 demo
→
分組判斷
3-4 號車
送修/硬體疑慮
個案分析
• 現象：不是每台板子都能假設狀態一樣。
• 判讀：本頁只切開「1-2 號車 → 3-4 號車」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：課堂上可以把這當成工程排查的真實案例。
名詞解釋
可靠度
定義：多台設備是否能穩定重現結果。 本案：在本頁對應到「1-2 號車 → 3-4 號車」這段資訊流。
最小化測試
定義：移除不必要功能後再測。 本案：在本頁對應到「1-2 號車 → 3-4 號車」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
074 / 83

## Slide 75
總結
V1-V5 的主線
每一版都在回答一個新的資訊流問題。
V1
命令能到馬達嗎
→
控制
V2
影像能到播放器嗎
→
影像
V3
控制影像能分開嗎
→
拆分
V4
延遲能降低嗎
→
低延遲
V5
能跨校園嗎
個案分析
• 現象：每一版都在回答一個新的資訊流問題。
• 判讀：本頁只切開「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：V5 把同一台小車推向跨網段與遠端控制。
名詞解釋
版本演進
定義：每一版解決上一版暴露的新問題。 本案：在本頁對應到「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這段資訊流。
資訊流思維
定義：用資料路徑切開問題。 本案：在本頁對應到「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這段資訊流。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
075 / 83

## Slide 76
實戰 log
從 App log 看到第一段
Sent 代表 App 已經把指令丟出去，不代表車一定會動。
Flutter App
16:09:11 Sent FORWARD
→
送出
UDP 8765
送到 AMB82 IP
→
驗證
下一步
看 AMB82 monitor
個案分析
• 現象：Sent 代表 App 已經把指令丟出去，不代表車一定會動。
• 判讀：本頁只切開「Flutter App → UDP 8765 → 下一步」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：這時先查 IP、Wi-Fi、UDP port，不要先拆馬達。
名詞解釋
log
定義：程式執行時留下的文字紀錄。 本案：在本案用來確認資訊流走到哪一段。
UDP
定義：適合小型控制指令，但不保證每包都到。 本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
076 / 83

## Slide 77
實戰 log
從 AMB82 monitor 看到第二段
X3: FORWARD 代表 AMB82 已經收到 UDP，並準備轉給 X3/RP2040。
AMB82 monitor
X3: FORWARD
→
轉文字
UART
FORWARD\n
→
確認收到
X3/RP2040 shell
Received: FORWARD
個案分析
• 現象：X3: FORWARD 代表 AMB82 已經收到 UDP，並準備轉給 X3/RP2040。
• 判讀：本頁只切開「AMB82 monitor → UART → X3/RP2040 shell」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：這一頁把網路問題與板子之間的文字傳輸問題分開。
名詞解釋
UART
定義：兩塊板子之間用 TX/RX 傳文字。 本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。
REPL
定義：Thonny 看到 X3/RP2040 回應的互動介面。 本案：在本案是 Thonny 與 X3/RP2040 互動測試的命令列。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
077 / 83

## Slide 78
實戰 log
X3/RP2040 有收到，但車不動
這時資訊流已經到 X3/RP2040，下一段要查馬達與供電。
X3/RP2040 shell
Received: FORWARD
→
輸出
GPIO
腳位輸出
→
驅動
Motor Driver
輪子不動
個案分析
• 現象：這時資訊流已經到 X3/RP2040，下一段要查馬達與供電。
• 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 shell → GPIO → Motor Driver」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：這能避免把所有問題都誤判成 Wi-Fi 或 App 問題。
名詞解釋
GPIO
定義：X3/RP2040 控制馬達板的腳位輸出。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。
供電
定義：馬達負載需要穩定電源，不能只看 USB 有沒有亮。 本案：在本案影響 Wi-Fi、AMB82 與馬達穩定度。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
078 / 83

## Slide 79
實戰 log
RTSP 黑畫面要看哪一段
REQUEST_PLAY 代表播放器要求開始播，但不代表已經有 frame。
VLC / player
REQUEST_PLAY
→
開始 session
RTSP server
rtp started
→
檢查 frame
frame counter
sf:0
個案分析
• 現象：REQUEST_PLAY 代表播放器要求開始播，但不代表已經有 frame。
• 判讀：本頁只切開「VLC / player → RTSP server → frame counter」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：這時要查 camera pipeline，而不是只查 VLC。
名詞解釋
RTSP
定義：播放器控制影像串流的協定。 本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。
frame
定義：影像裡的一張畫面。 本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
079 / 83

## Slide 80
實戰 log
Camera.getImage 是影像源頭測試
Image len 非零，代表相機真的有抓到 JPEG 資料。
Camera.getImage
Calling...
→
取得
JPEG buffer
Image len=13624
→
證明
判斷
camera works
個案分析
• 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測 camera，確認問題是否在影像來源。
• 判讀：本頁只切開「Camera.getImage → JPEG buffer → 判斷」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。
名詞解釋
JPEG
定義：單張壓縮圖片格式。 本案：在本案用 snapshot 測試 camera 是否能產生單張圖片。
Image len
定義：圖片資料長度，非零通常代表有成功取圖。 本案：在本案若為非零，代表 getImage 抓到有效影像資料。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
080 / 83

## Slide 81
V4 對照
V4A 與 V4B 為什麼同時存在
一個版本追求能穩定跑，一個版本追求低延遲。
V4A
穩定 / lag 較明顯
→
比較
取捨
先能跑，再變快
→
優化
V4B
低延遲 / 負載較敏感
個案分析
• 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
• 判讀：本頁只切開「V4A → 取捨 → V4B」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter 逐項調整，而不是只改一個參數。
名詞解釋
latency
定義：按下按鈕到看到結果之間的等待時間。 本案：在本案指車子已經動了，但畫面幾秒後才反映出來。
bitrate
定義：影像每秒傳輸的資料量。 本案：在本案代表 RTSP 每秒資料量，太高會增加 Wi-Fi 與播放器壓力。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
081 / 83

## Slide 82
故障總表
用 log 判斷問題在哪一段
不要一次猜整台車壞掉，先找資訊流斷在哪裡。
App Sent
AMB82 沒 X3/RP2040
→
查 IP/UDP
AMB82 X3/RP2040
X3/RP2040 沒 Received
→
查 UART
X3/RP2040 Received
輪子不動
→
查馬達/電源
RTSP PLAY
sf:0 / 黑畫面
個案分析
• 現象：不要一次猜整台車壞掉，先找資訊流斷在哪裡。
• 判讀：本頁只切開「App Sent → AMB82 X3/RP2040 → X3/RP2040 Received → RTSP PLAY」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：X3/RP2040 有 Received 但車不動：查 GPIO、馬達板、電源與接線。
名詞解釋
斷點
定義：資訊流停止的位置。 本案：在本案代表資訊流停止的位置。
故障排除
定義：用證據逐段縮小問題範圍。 本案：在本案是用 log 逐段縮小問題範圍。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
082 / 83

## Slide 83
實作檢查
上課現場可以照這個順序測
每一步只確認一件事，才不會越修越亂。
1. ping
確認 IP 可達
→
網路
2. UDP
Connect UDP
→
控制
3. UART
看 X3: / Received
→
影像
4. RTSP
Start Embedded / VLC
個案分析
• 現象：每一步只確認一件事，才不會越修越亂。
• 判讀：本頁只切開「1. ping → 2. UDP → 3. UART → 4. RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
• 處理：最後再開 RTSP 影像，避免控制問題與影像問題混在一起。
名詞解釋
ping
定義：測試某個 IP 是否可到達。 本案：在本案先確認電腦是否看得到 AMB82。
port test
定義：測試某個服務入口是否可連。 本案：在本案用來確認 554 或 8765 服務是否可連。
Tracked Car V1-V5 Micro Flow Course
083 / 83